## Slide 1: Mapas de Karnaugh de 2 y 3 variables
Ing. Mario López

## Slide 2: Medio Sumador (sumador de ) 1. Tabla de verdad
 |  | C | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
 |  | C | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 3: 2. Mapa de Karnaugh
/ | 0 | 1
0 | 0 | 0
1 | 0 | 1
 | 0 | 1
0 | 0 | 0
1 | 0 | 1
Carry C
3. Función algebraica
Carry C
74LS08
 |  | C | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
 |  | C | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Grupos de 1’s:
Deben agruparse la mayor cantidad de 1’s posibles.
Los grupos deben ser binarios (Ej. ).
Se pueden agrupar solamente 1’s adyacentes. (Arriba, abajo, izquierda y derecha).
Para completar la función se deben agrupar todos los 1’s del mapa (no puede sobrar ningún 1).
El resultado algebraico de los grupos de 1’s deben sumarse.
Un 1 puede estar en más de un grupo si se requiere.
Se pueden formar cilindros horizontales y verticales.

## Slide 4: 74LS08 Circuito integrado (4 And’s)

## Slide 5: 4. Mapa de Karnaugh
/ | 0 | 1
0 | 0 | 1
1 | 1 | 0
 | 0 | 1
0 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Suma S
5. Función algebraica
Suma S
 |  | C | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
 |  | C | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
74LS86

## Slide 6: 6. Circuito

## Slide 7: 74LS32 Circuito integrado (4 Or’s)

## Slide 8: Materiales
1 Protoboard
2 74LS04 NOT’s
2 74LS08 AND’s
2 74LS32 OR’s
1 74LS86 XOR’s
1 74LS266 XNOR’s
4 LED’s (Rojo, azul, amarillo y verde)
8 Resistencias de
1 DIP Switch de 4 botones
1 Transformador de teléfono de 5 voltios de salida
2 Metros de alambre para protoboard calibre 22 AWG
1 Pinza para electrónica
1 Corta alambre para electrónica
1 Navaja pequeña
Optativo: 1 Tester para electrónica

## Slide 9: protoboard

## Slide 10: Sumador completo (sumador de ) 1. Tabla de verdad
 |  |  | C | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | C | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 11: 2. Mapa de Karnaugh
/ | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
Carry C
3. Función algebraica
Carry C
 |  |  | C | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | C | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
74LS08
74LS32

## Slide 12: 4. Mapa de Karnaugh
/ | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
Suma S
5. Función algebraica
Suma S
 |  |  | C | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | C | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
74LS266
74LS86
74LS04

## Slide 13: 6. Circuito

## Slide 14: 7. Circuito

## Slide 15: Muchas Gracias
Ing. Mario lópez